## Slide 1: Proyecto Final Datapath
Equipo: ProfePonganos100
Jonathan García Tovar
Laura Vanessa Quintero Arreola
Profesor: Jorge Ernesto López Arce Delgado

## Slide 2: Forma en que se Abordó el Datapath
Dentro del Datapath se creó un CicloFetch para recorrer la memoria de instrucciones, luego se dividían esas instrucciones respectivamente para las instrucciones de Tipo R, I y J. Definimos las entradas y salidas de todos los módulos, creando de igual manera cables para las salidas de los Buffers y Multiplexores.
Para los Multiplexores decidimos crear 2, uno de 5 bits (para el caso de las instrucciones inmediatas) y otro de 32 bits, para uso más general, pues la mayoría de multiplexores constaban de 32 bits. En código pasado, habíamos creado un multiplexor diferente para cada caso, pero todos constaban de lo mismo.
Para los Buffers, decidimos abordarlo de la siguiente manera; creamos un modulo Buffer parametrizado para poder asignarle el tamaño total de todas las variables que pasarían por el. Anteriormente intentamos hacer buffers diferentes con variables dentro de los buffers, pero fue un caos. Para el paso de datos, declaramos variables In y Out para cada buffer (de su tamaño respectivo) y se le asignaron todas las variables en cierto orden. Se metian al buffer, salían y luego descomprimimos el contenido del Out del buffer para cada variable respectiva, en el mismo orden que entraron.

## Slide 3: Decodificador .asm
El programa transforma instrucciones tipo R, I y J escritas en ensamblador MIPS a instrucciones binarias de 32 bits. Luego, divide cada instrucción en 4 palabras de 1 byte (8 bits) y las guarda en un archivo .txt. Esto facilita cargar cada byte por separado en memorias de instrucciones que trabajan por palabras de 8 bits.
Instrucciones Tipo R
Siguen el siguiente formato: ADD, $rd, $rs, $rt
Recibe señales ADD, SUB, AND, etc. Y las convierte a su versión en binario mediante el function.
$rd: registro donde se guarda el resultado
$rs: primer operando
$rt: segundo operando

## Slide 4: Instrucciones Tipo I y J
Tipo I
Tienen el siguiente formato: ADDI, $rt, $rs, #inmediato
Contiene: SW, LW, BEQ, BNE, SLTI, BGTZ, ANDI, ORI, ADDI
$rs: registro fuente
$rt: registro destino
#inmediato: valor constante de 16 bits
Tipo J
Tienen el siguiente formato: J, #direccion
#direccion: dirección absoluta a saltar

## Slide 5: Programa a Ensamblador Calcular cuántos números múltiplos de X existen en cierta cantidad # de números.
Para empezar, inicializamos nuestros valores:
ADDI, $1, $0, #1 //Tenemos nuestro índice, i = 1
ADDI, $2, $0, #20 //El límite de numeros = 20
ADDI, $3, $0, #0 //Contador de múltiplos
ADDI, $4, $0, #3 //Constante 3 en este caso
//LOOP:
ADDI, $6, $0, #0 //Inicializamos la dirección de memoria 6 en 0 por cada ciclo
ADD, $6, $1, $0 //Le asignamos el valor actual de i
//División
SUB, $6, $6, $4 //Le restamos la constante al índice i
BEQ, $6, $0, #3 //Verificamos si el resultado es = 0, indicando que i es múltiplo de la constante, si se cumple, aumenta el contador y se aumenta i.
SLT, $7, $6, $0 //Si el resultado no es 0, se hace una verificación de si es menor que 0, si es así retorna 1, de lo contrario es mayor, entonces 0.
BNE, $7, $0, #2 //Si el resultado es menor que 0, significa que no es múltiplo y se incrementa a i, mientras que el contador permanece igual, si el resultado es mayor que 0, no se hace nada y sigue con la siguiente instrucción.
J, #6 //Se repite la resta hasta que el resultado quede como 0 o menor que 0.

## Slide 6: Programa a Ensamblador Calcular cuántos números múltiplos de X existen en cierta cantidad # de números.
ADDI, $3, $3, #1 //Se incrementa el contador.
ADDI, $1, $1, #1 //Se incrementa a i.
SLT, $8, $2, $1 //Verificamos si el límite es menor que i, de serlo retorna 1, caso contrario retorna 0.
BNE, $8, $0, #1 //Si el SLT retorna 1, el índice i ya alcanzó al límite, y se finaliza. Si retorna 0, no ocurre nada y pasa a la siguiente instrucción.
J, #4 //Saltamos nuevamente al LOOP mientras que i no alcance el límite.
//Se acaba el programa.
NOP
NOP

## Slide 7: Posibles Problemas que Retrasaron el Trabajo
Las conexiones a Buffers
Manera incorrecta de leer instrucciones de tipo I o J
El programa a ensamblador no está bien diseñado

## Slide 8: Eso es todo! No más preguntas Ya nos cansamos